Приложение

к Решению городской Думы

городского поселения «Город Малоярославец»

№ ______от «___» ________ 2022 г.

(ПРОЕКТ) ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

1. Пункт «Своды правил по проектированию и строительству (СП)» подраздела 1.4 «Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» раздела 1 «Основная часть» нормативов (далее - подраздел 1.4) дополнить новой строкой 27.1 следующего содержания:

«27.1. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

2. Пункт «Государственные стандарты (ГОСТ)» подраздела 1.4 дополнить новой строкой 41 следующего содержания:

«41. ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»..

3. Дополнить подраздел 1.4 новыми абзацами содержания:

"Иные документы

Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы заместителем Министра транспорта Российской Федерации 24.07.2018).".

4. Таблицу 7 "Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области транспорта" пункта 1.5.1 "Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения" подраздела 1.5 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" нормативов дополнить новыми строками следующего содержания:

| "Велосипедные дорожки | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина проезжей части для движения, м, не менее: | при новом строительстве | в стесненных условиях |  |
|  | однополосного одностороннего | 1 | 0,75 |  |
|  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |
|  | двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2 |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50 |
| Полосы для велосипедистов | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина полосы для велосипедистов, м | при новом строительстве | 1,2 |
|  |  | в стесненных условиях | 0,9 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50" |

5. Пункт 1.5.2 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, городского округа, поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, городского округа, поселения" подраздела 1.5 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" нормативов (далее - пункт 1.5.2) дополнить таблицей 38 следующего содержания:

"Таблица 38. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности в области

автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина проезжей части для движения, м, не менее: | при новом строительстве | в стесненных условиях |  |
|  | однополосного одностороннего | 1 | 0,75 |  |
|  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |
|  | двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2 |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50 |
| Полосы для велосипедистов | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве | 25 |
|  |  | в стесненных условиях | 15 |
|  | Ширина полосы для велосипедистов, м | при новом строительстве | 1,2 |
|  |  | в стесненных условиях | 0,9 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве | 20 |
|  |  | в стесненных условиях | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве | 40 |
|  |  | в стесненных условиях | 50" |

6. Пункт 1.5.2 дополнить таблицей 30.1 следующего содержания:

"Таблица 30.1. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Объект | Участковые пункты полиции: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности" |

7. Пункт 1.5.2 дополнить новой таблицей 36.1 следующего содержания:

"Таблица 36.1. Предельные значения расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

объектами в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Уровень территориальной доступности для населения | В пределах границ муниципальных образований на обслуживаемом административном участке" |

8. Таблицу 39 "Ступенчатая система распределения основных видов объектов социального и культурного обслуживания" пункта 1.5.3 "Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения, выраженные в параметрах планировочных элементов" подраздела 1.5 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" нормативов (далее - пункт 1.5.3) дополнить после строки "Плоскостные сооружения" дополнить новой строкой следующего содержания:

| "Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <**> | Повседневного |  | + | +" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Дополнить пункт 1.5.3 после слов "Предприятия общественного питания являются организациями периодического пользования применительно к общественно-деловым центрам города." новыми абзацами следующего содержания:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях».

10. Таблицу 42 "Перечень расчетных показателей объектов регионального и местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования Калужской области и муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" раздела 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования" нормативов:

а) после строки 87 дополнить новой строкой 87.1 следующего содержания:

| "87.1 | Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <*> | объект |  |  |  | + | + | +" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) дополнить новыми строками следующего содержания:

| "В области охраны правопорядка |
| --- |
| 183 | Участковый пункт полиции | объект |  |  | + | + | +" |  |

11. Дополнить раздел 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования" нормативов" нормативов после таблицы 42 "Перечень расчетных показателей объектов регионального и местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования Калужской области и муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" абзацами следующего содержания:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях».

12. Пункт 3.4.9 "Объекты регионального и местного значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подраздела 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" нормативов дополнить абзацами следующего содержания:

"Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие факторы:

-назначение (категория);

-пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне застроенной территории);

-общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения транспортных средств);

-функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая непосредственный доступ);

-параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество полос для велосипедистов).

Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств, за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на полосах для велосипедистов не допускаются.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.

Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной территории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.".

13. Дополнить подраздел 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" нормативов пунктом 3.4.17 следующего содержания:

"3.4.17. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка.

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по Калужской области.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:

1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.

3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа "сирена" на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а также информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).

7. Настенным планом административного участка (картами-схемами административных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю "Участковый" и подключением к электронным банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, электронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам”.